## Slide 1: Azure GWLB FGT Best Practice
Liu Gang
2024-01-22

## Slide 2: Azure GWLB介绍
不同于AWS和Aliyun的Geneve封装实现方式，Azure通过VXLAN封装实现GWLB；
支持入向/出向检查

## Slide 3: 网络VNET规划
App-vnet 作为业务Vnet ， Security-vnet作为安全检测的Vnet

## Slide 4: 网络subnet规划
每台防火墙使用3个接口，一个接口用于管理Vdom,一个用于南北vdom，一个用于东西向vdom 分离业务和控制层面流量
Notes: 测试license只能分割一个vdom 所以都放在一个VDOM内，通过调整路由优先级实现

## Slide 5: Network interface规划
根据之前规划的Vnet Subnet，基于接口角色创建相应的接口并绑定FGT上。

## Slide 6: Network security group规划
分别应用在FGT的port1作为管理流量控制，一个用于FGT的port2用于业务管控，另外一个用于APP业务服务器接口

## Slide 7: Public ip规划
总共创建3个，其中2个用于防火墙管理口配置管理，另外一个用于业务ALB绑定public IP

## Slide 8: 创建Fortigate
注意创建防火墙实例时候可以先不绑定public IP，创建完之后再绑定，或者提前配置好public再绑定

## Slide 9: 创建GWLB-1

## Slide 10: 创建GWLB-2
注意pool member加的FGT的port2 接口也就是业务接口，所以防火墙接口配置需要注意开启prob-httpresponse,全局也需要开启此功能，默认端口tcp 8008

## Slide 11: 创建GWLB-3

## Slide 12: 防火墙配置
config system interface
edit "port2"
set vdom "root"
set mode dhcp
set allowaccess probe-response
set description "Provider"
set defaultgw disable
set mtu-override enable
set mtu 1570
next
edit "extvxlan"
set type vxlan
set interface "port2“
set ident-accept enable
next
edit "intvxlan"
set type vxlan
set interface "port2“
set ident-accept enable
next
end
config system probe-response
set mode http-probe
end
config system vxlan
edit "extvxlan"
set interface "port2"
set vni 801
set dstport 10801
set remote-ip "172.16.10.4"
next
edit "intvxlan"
set interface "port2"
set vni 800
set dstport 10800
set remote-ip "172.16.10.4"
next
end
config system virtual-wire-pair
edit "vxlanvwpair"
set member "extvxlan" "intvxlan"
next
end
config firewall policy
edit 1
set name “inspection_policy"
set srcintf "extvxlan" "intvxlan"
set dstintf "extvxlan" "intvxlan"
set action accept
set srcaddr "all"
set dstaddr "all"
set schedule "always"
set service "ALL"
set av-profile g-default
set ssl-ssh-profile "certificate-inspection"
set ips-sensor “g-default"
set logtraffic all
next
end
注意业务接口使用VXLAN，IPv4 的额外大小为 50 字节，IPv6 的额外大小为 70 字节。因此，需配置FG业务接口的 MTU 为 1570 以同时支持 IPv4 和 IPv6；FG以虚拟线对方式串行接入 Azure GWLB 服务链。
管理 Root VDOM的配置管理Internet路由没有给出，需要手工配置；以及默认初始化划分VDOM的相关配置
config router static
edit 1
set dst 172.16.0.0 255.255.0.0
set gateway 172.16.2.1
set device "port2"
next
edit 2
set dst 168.63.129.16 255.255.255.255
set gateway 172.16.2.1
set device "port2"
next
edit 3
set dst 10.0.0.0 255.0.0.0
set gateway 172.16.3.1
set device "port3"
next
edit 4
set dst 168.63.129.16 255.255.255.255
set gateway 172.16.3.1
set priority 2
set device "port3"
next
edit 5
set dst 172.16.0.0 255.255.0.0
set gateway 172.16.3.1
set priority 2
set device "port3"
next
end
Notes: https://fusecommunity.fortinet.com/blogs/daniel1/2021/10/19/deploy-fortigate-with-azure-gateway
https://github.com/fortinetsolutions/Azure-Templates/tree/master/GWLB
未指定端口和 VNI 参数时将使用默认值：内部端口 10800、内部 VNI 800、外部端口 10801 和外部 VNI 801。这些参数必须与 GWLB 后端池隧道接口属性相匹配才能正确建立服务链。

## Slide 13: 创建防火墙inside接口ALB

## Slide 14: GWLB和ALB健康检查

## Slide 15: 创建业务ALB
Server创建过程省略，创建一个web server Linux服务器，开启httpd服务并修改默认页面配置

## Slide 16: Server 出向Internet policy
Server创建过程省略，创建一个web server Linux服务器，开启httpd服务并修改默认页面配置

## Slide 17: Server UDR路由设置

## Slide 18: 南北业务验证

## Slide 19: 防火墙访问记录
Server源IP会变成ALB的公网地址

## Slide 20: 东西业务验证

## Slide 21: 防火墙访问记录

## Slide 22: 补充：Server直接绑定EIP
Server 网卡可以将Server流量转发给GWLB

## Slide 23: GWLB FGT Session同步-1
可以通过config system auto-scale 来同步配置 ， standalone-cluster + HA session sync 来实现集群设备session同步

## Slide 24: GWLB FGT Session同步-2

## Slide 25: GWLB FGT Session同步-3

## Slide 26: 测试验证-1

## Slide 27: 测试验证-2
此session为同步session，所以没有流量

## Slide 28: 测试验证-3
当前业务被GWLB HASH到 FGT2来处理，所以session中才会由流量

## Slide 29: 测试验证-4
此session为同步session，所以没有流量

## Slide 30: 测试验证-5
非TCP session也可以同步

## Slide 31: 测试验证-6

## Slide 32: 测试验证-7

## Slide 33: 测试验证-8

## Slide 34: 测试验证-9
ssl offload 卸载流量同步信息，session同步的是tcp session,解密后的流量是不同步，只会出现在当前处理session的设备上

## Slide 35: 测试验证-10
解密前和解密后的抓包信息

## Slide 36: 测试验证-11

## Slide 37: 关闭某台设备测试-1
分次关闭FGT2和FGT1设备，观察session同步处理业务和业务访问测试是否由中断，结果测试业务访问正常

## Slide 38: 关闭某台设备测试-2

## Slide 39: 关闭某台设备测试-3

## Slide 40: 关闭某台设备测试-4
逐步关闭FGT2和FGT1前，在FGT3上开启抓包，可以观察到session同步处理数据包的过程

## Slide 41: 关闭某台设备测试-5