## Slide 1: FortiGate A-P Deployment
with Azure Load Balancer

## Slide 2: FortiGate VM Azure 双机部署的3种模式
Active-active with external and internal Azure load balancer
Active-passive with external and internal Azure load balancer
Active-passive HA with SDN connector failover

## Slide 3: 架构图
单播FGCP A-P模式
Azure负载平衡器使用针对FortiGate-VM的运行状况探测器来处理流量故障转移
故障转移时间基于Azure负载平衡器的运行状况探针：每5秒2次失败尝试，最多15秒

## Slide 4: 流量走向
Inbound
  公共负载均衡器对外提供业务发布
Outbound
  内部负载均衡器对内提供默认网关，业务子网的路由表设置默认网关为内部负载均衡器的IP地址

## Slide 5: HA环境搭建

## Slide 6: 创建虚拟网络 – VNET
创建4个子网，分别为
  external（数据）
  internal（数据）
  hasync（心跳）
  mgmt（管理）
创建1个子网
  application（业务应用）
其它选项默认即可

## Slide 7: 创建负载均衡器 – 公共
公共负载均衡器
用于业务发布，inbound方向
类型：公共
SKU：标准
新建一个公共IP地址，后续使用这个IP地址向公网发布业务
负载均衡器的后端池、规则等，待部署FortiGate VM时配置

## Slide 8: 创建负载均衡器 – 内部
内部负载均衡器
用于公有云内部主机访问公网，outbound方向
类型：内部
SKU：标准
设置静态IP地址，后续作为业务应用子网外访路由表的默认网关
负载均衡器的后端池、规则等，待部署FortiGate VM时配置

## Slide 9: 创建FortiGate
创建虚拟机
映像在市场搜索FortiGate，选择 Fortinet NGFW-FortiGate-6.0（BYOL）
大小需要选择支持4个虚拟网卡的类型，例如Standard_A4_v2
身份验证类型选择密码，初始化用户名密码，用于FortiGate管理登录

## Slide 10: 创建FortiGate
选择external子网
新建一个公用IP
网络安全组选择高级
  开放22和443端口
勾选置于现有负载均衡解决方案之后
选择之前创建的inbound-public负载均衡器
新建一个后端池
其它选项保持默认即可

## Slide 11: 创建FortiGate
使用FortiGate VM的接口公网地址登录，注意不是“概述”页面里面的公网地址，需要使用“网络”页面显示的NIC公共IP
  “概述”页面显示的是负载均衡器的公网地址（在创建FortiGate VM时已经加入负载均衡器的后端池）
  负载均衡器还没有创建负载均衡规则，此时还不通

## Slide 12: 登录FortiGate
使用创建虚拟机时在Azure Portal上填写的用户名密码登录（不是admin账号）
上传VM license

## Slide 13: 创建网络接口
internal子网
添加internal接口
hasync子网
添加hasync接口
mgmt子网
添加mgmt接口
分别在3个子网创建网络接口

## Slide 14: 附加网络接口 – 停止FortiGate实例

## Slide 15: 附加网络接口
FortiGate实例停止后，按internal、hasync、mgmt顺序附加网络接口
完成之后FortiGate共有4个网络接口
  external（数据）
  internal（数据）
  hasync（心跳）
  mgmt（管理）
启动FortiGate实例
按创建FortiGate A的步骤，再创建一个FortiGate B实例，作为备机

## Slide 16: 修改接口配置
已识别到4个网络接口
添加默认路由
接口IP改为Manual模式
打开port4的管理访问
注意一定要先添加默认路由，避免DHCP改为Manual后无法登录
接口和路由配置不自动同步，注意双机配置

## Slide 17: 配置HA
Active-Passive
心跳接口：port3
保留管理接口：port4
开启单播心跳
Peer IP：对端FortiGate port3 IP
在2个FortiGate实例完成HA配置

## Slide 18: 管理IP迁移
解除公共IP与port1(external)的关联
将公共IP与port4(mgmt)关联
在2个FortiGate完成此操作

## Slide 19: 配置管理网络安全组 – 为port4开放443和22管理端口

## Slide 20: 查看HA状态
登录FortiGate，此时已通过port4登录
HA状态正常，配置实现同步
至此，HA环境已经搭建成功

## Slide 21: 业务配置与测试

## Slide 22: 开启port1和port2网络接口的IP转发
开启2个FortiGate实例external和internal数据接口的IP转发
共4个网络接口的配置需要修改

## Slide 23: 创建Linux虚拟机
选择一个Linux镜像创建虚拟机
使用密码方式进行验证
允许入站22端口

## Slide 24: 创建Linux
选择application子网
无需公网IP
  通过FortiGate的VIP映射访问
网络安全组选择高级
其它选项保持默认即可

## Slide 25: 入站配置（以Linux SSH访问为例）
进入inbound-public负载均衡器
添加TCP/80端口的运行状况探测

## Slide 26: 入站配置（以Linux SSH访问为例）
配置负载均衡规则
端口22（对外提供业务）
后端端口10022（FortiGate VIP端口）
  后续会在FortiGate VIP配置端口转发，将10022端口转到Linux的22端口
选择后端池为之前预配置的FortiGate
勾选“使用出站规则为后端池成员提供对Internet的访问权限”
  后续配置出站规则

## Slide 27: 入站配置（以Linux SSH访问为例）
调整FortiGate external接口网络安全组
允许10022端口

## Slide 28: 入站配置（以Linux SSH访问为例）
新建网络安全组
用于绑定FortiGate internal接口
出站端口规则，允许访问22
  这一规则允许FortiGate在不做NAT的情况下，通过port2 internal接口将来自公网客户端的流量转发到Linux

## Slide 29: 入站配置（以Linux SSH访问为例）
配置路由，内网路由指向port2网关
路由配置不自动同步，注意双机配置
配置VIP
开启端口转发10022->22

## Slide 30: 入站配置（以Linux SSH访问为例）
配置防火墙策略，允许访问VIP流量
如果需要后端服务器看到真实的客户端地址，需要关闭NAT，之后进行Azure的出站配置使出站流量经过防火墙

## Slide 31: 出站配置（Linux访问公网）
修改FortiGate internal接口网络安全组
入站端口规则，任何流量
  这一规则允许FortiGate接收目的IP为任意的流量，即访问公网的流量

## Slide 32: 出站配置（Linux访问公网）
创建路由表（UDR），用于业务子网
添加默认路由，网关指向内部负载均衡器的IP地址

## Slide 33: 出站配置（Linux访问公网）
关联路由表
  将路由表与业务子网进行关联

## Slide 34: 出站配置（Linux访问公网）
进入outbound-internal负载均衡器
添加后端池
选择2个FortiGate的internal接口IP

## Slide 35: 出站配置（Linux访问公网）
进入outbound-internal负载均衡器
添加TCP/80端口的运行状况探测

## Slide 36: 出站配置（Linux访问公网）
进入outbound-internal负载均衡器
添加负载均衡规则
注意勾选“HA端口”
  此选项的作用类似链路负载均衡
选择后端池和运行状况探测

## Slide 37: 出站配置（Linux访问公网）
配置FortiGate的出站规则
  FortiGate external接口并未绑定公网IP，需要通过负载均衡器出站规则访问公网
进入负载均衡器inbound-public
添加出站规则

## Slide 38: 出站配置（Linux访问公网）
在FortiGate增加一条路由，用于port2接口响应负载均衡器的健康检查
目标0.0.0.0/0，网关为port2的网关
  抓包分析，Azure负载均衡器的健康检查源IP不是固定的内网IP，似乎是变化的公网IP
注意将Priority设置为非0
  保证优先级低于port1的默认网关
开启port2的HTTP权限
  响应outbound-internal负载均衡器针对80端口的健康检查
路由配置不自动同步，注意双机配置

## Slide 39: 出站配置（Linux访问公网）
配置防火墙策略，放行内网访问Internet
注意开启NAT

## Slide 40: 测试入站访问
使用负载均衡器的公共IP地址访问Linux，成功登录

## Slide 41: 测试出站访问
使用Linux的curl工具访问www.baidu.com，成功访问

## Slide 42: 查看防火墙流量日志

## Slide 43: Failover测试
在FortiGate A执行diagnose sys ha reset-uptime，触发HA failover
切换时间为10~15秒（取决于负载均衡器的运行状况探测周期）
再次测试入站和出站访问
登录Linux和访问Internet均成功